## Slide 1
ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕМИСИИ СО2 – СТЪПКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ ВЪГЛЕРОДНИЯ ОТПЕЧАТЪК НА АГРОПОЛИХИМ АД
6 април 2017
СОФИЯ
40 години растеж

## Slide 2: Борбата с климатичните промени – глобална цел на бъдещето
Изменението на климата на Земята и неблагоприятните последствия от това са едни от най-значимите проблеми в съвременния свят.
Глобалният характер на климатичните промени изисква най-широко възможно сътрудничество от всички страни.
Основната цел на международните усилия за борба с климатичните промени е постигане на стабилизация на концентрациите на парникови газове в атмосферата на ниво, което би предотвратило опасна антропогенна намеса върху климатичната система.

## Slide 3: 197 страни – членки по Рамковата конвенция на Обединените нации за изменението на климата
Основната цел е страните по РКОНИК да се върнат заедно или поотделно към равнищата на антропогенни емисии на въглероден диоксид и други парникови газове от 1990.
Конкретни количествени ангажименти за намаляване на общите емисии на парникови газове са регламентирани с Протокола от Киото – намаляване с поне 5 % под нивата от 1990 в периода 2008 - 2012.
Споразумението от Париж продължава международните усилия за борба с климатичните промени. Цели се ограничаване повишаването на глобалната средна температура под 20С спрямо прединдустриалните нива, и по-нататъшни усилия това увеличение да не надвишава 1,50С.
Към днешна дата споразумението е ратифицирано от 141 страни-членки по РКОНИК.

## Slide 4: КОЛИЧЕСТВЕНИ ЦЕЛИ
Парижкото споразумение не поражда допълнителни задължения на ЕС към вече поетите вътрешни общи цели:
20 % намаляване на общите емисии на парникови газове до 2020 спрямо нивата им от 1990;
най-малко 40 % намаляване на емисиите на парникови газове до 2030;
80 % намаляване до 2050.
Новото споразумение не променя статута на България по РКОНИК и тя продължава да се счита за «страна с икономика в преход».
За страната ни индивидуалната цел за секторите извън Европейската схема за търговия на емисии в периода 2020-2030 е най-ниската в ЕС - запазване на нивата от 2005.

## Slide 5: РЕЗУЛТАТИТЕ ДО СЕГА
Емисиите на парникови газове в Европа са намалели с 23 % между 1990 и 2014 и са достигнали най-ниските регистрирани досега нива.
Според последните прогнози, Съюзът е на път да постигне намаление от 24 % до 2020 при изпълнение на действащите мерки и 25 % — при въвеждане на допълнителни мерки.

## Slide 6: КЪДЕ СМЕ НИЕ?
В България нетните емисии на парникови газове през 2014 намаляват с 53,74 % спрямо базовата 1988:
СО2 - 49 %
СН4 – 59 %
N2O – 62 %
Основните причини за това са осъществените през периода структурни икономически промени и намаляване числеността на населението с 20 %.
Общи емисии на парникови газове в България, Gg CO2 eq.

## Slide 7: Въглеродният диоксид – основен парников газ
Най-голям дял от общите емисии на парникови газове у нас има СО2 – 59 %:
75 % от енергийния сектор
10,6 % от селско стопанство
7,7 % от индустриални процеси
Емисии на парникови газове в България, Gg CO2 eq.

## Slide 8: АГРОПОЛИХИМ НА ВЪГЛЕРОДНИЯ ПАЗАР
АГРОПОЛИХИМ е оператор с издадено Разрешително за емисии на парникови газове:
Производство на азотна киселина
Производство на амоняк
Горивни процеси
Производство на топлоенергия
Общите емисии на парникови газове в годишен план надхвърлят 500 хил. тона СО2 екв.

## Slide 9: ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕМИСИИ СО2 – СТЪПКА КЪМ НАМАЛЯВАНЕ ВЪГЛЕРОДНИЯ ОТПЕЧАТЪК НА КОМПАНИЯТА
През 2013 АГРОПОЛИХИМ и СОЛ БЪЛГАРИЯ, част от SOLGROUP, сключиха изпълнително споразумение за оползотворяване на емисии СО2 от производството на амоняк.
Инсталацията на СОЛ БЪЛГАРИЯ е модерна и прилага най-добрите технологии при производството на газове за индустрията, хранително-вкусовата промишленост и медицината.

## Slide 10
Circular
economy

## Slide 11: Втечненият СО2 намира широко приложение:
Хранително-вкусова промишленост:
За производство на газирани напитки
За производство на сода бикарбонат
За премахване на кофеина от кафето
Като охладител
Индустриална употреба:
За противопожарно средство в пожарогасители
За инертна среда при заваряване на метали
Медицина:
За стимулация на дишането и балансиране на кръвта

## Slide 12: РЕЗУЛТАТИТЕ В ЦИФРИ
Нарастването на количеството оползотворени емисии СО2 в годишен аспект води до намаляване на изпуснатите в атмосферния въздух емисии, съотнесени към годишното производството на амоняк.

## Slide 13: В инсталацията на СОЛ БЪЛГАРИЯ се оползотворяват 2000 кг/час емисии СО2
Оползотворените емисии СО2 се равняват на отделените изгорели газове от 1000 леки автомобила за един час, дори при спазване на най-строгите евро-стандарти за емисии на СО2 от автомобилни двигатели.

## Slide 14: ДРУГИ ПРОЕКТИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ЕМИСИИ СО2
През 2012 АГРОПОЛИХИМ изгради и пусна в експлоатация модерна пречиствателна станция за промишлени отпадъчни води.
ПСОВ е с проектен капацитет 470 m3/h. Процесът на пречистване е едностъпален и обхваща следните стадии:
Неутрализация
Флокулация
Утаяване
Филтрация
Регулиране рН на избистрената фаза
За корекция на рН се използва солна киселина в количество 100 кг/час.

## Slide 15: АГРОПОЛИХИМ работи върху промишлен експеримент, чрез който емисии СО2 от цех „Амоняк“ да бъдат използвани за регулиране рН на пречистените отпадъчни води в ПСОВ
СО2 от цех „Амоняк“ по тръбопровод постъпва в смесителен резервоар, снабден с аерационна система. Процесът се контролира по рН на изход от резервоара.

## Slide 16: Кръгова икономика - използване на отпадъци вместо ресурси
При експерименталните разработки се установява, че 80 кг/час емисии СО2 ефикасно коригират рН на избистрената фаза.
Внедряването на разработения модел би довело до оползотворяване на допълнително количество емисии СО2 и преустановяване консумацията на солна киселина в ПСОВ.

## Slide 17: От продукти за земеделието към собствена земеделска продукция
Един от най-авангардните проекти в инвестиционната програма на АГРОПОЛИХИМ предвижда изграждане на оранжерии за отглеждане на зеленчуци.
На площ приблизително 2000 кв. м. ще се отглеждат основно краставици, като проектът изцяло съответства на принципите на кръговата икономика:
Отопляване чрез термопомпи с утилизация на топлината на промишлените отпадъчни води
Напояване с пречистени отпадъчни води
Стимулиране на растежа и фотосинтезата с отпадъчни емисии СО2

## Slide 18: Реализацията на проекта ще подобри екологичния имидж на компанията
Отглеждането на собствена земеделска продукция, която отговаря на най-високите стандарти, чрез използване на ефлуенти от производствената дейност на АГРОПОЛИХИМ нагледно ще представи резултатите от усилията на компанията да намали употребата на ресурси и да подобри управлението на отпадъч-ните потоци.

## Slide 19: Оползотворяване на емисии СО2 – стъпка към кръгова икономика и борба с климатичните промени
Проектите на АГРОПОЛИХИМ за оползотворяване на емисии СО2 от производството на амоняк представляват добра практика за прилагане принципите на кръговата икономика.
Намаляването на емисиите СО2, изпуснати в атмосферата, представлява и принос към изпълнение на количествените ангажименти на България и ЕС за намаляване на общите емисии на парникови газове.

## Slide 20: БЪДЕЩЕТО НА ПЛАНЕТАТА ЗАВИСИ ОТ ОБЕДИНЕНИТЕ УСИЛИЯ НА ВСИЧКИ НАС!
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Агрополихим АД
Индустриална зона, Девня 9160
тел. +359 519 97483; моб. +359 885 897659
E-mail: m.stefanova@agropolychim.bg
www.agropolychim.bg